## Slide 1: RGB Action
Marineata Mirel

## Slide 2: Specificatii
Board: ESP32-S3-DevKitC-1
Environment: PlatformIO on Vscode
Functionalitati:
  BLE
  WI-FI
  MQTT
  NTP
  Flash Memory
  Tasks
  HTTP
  OTA

## Slide 3: Introducere
Scopul proiectului este control avansat asupra LED-ului RGB de pe ESP32 sub forma de scene si evenimente
Librari folosite:
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <Preferences.h>
#include <Update.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEServer.h>

## Slide 4
Action:
Valori RGB
Durata
Mod:
  Instant – dupa durata specificata, LED-ul trece la valorile RGB date
  Fade – LED-ul isi schimba culoarea la valorile RGB date pe decursul duratei
Scena – alcatuita din pana la 16 Actiuni + un id unic
Eveniment:
ID-ul unei Scene
Timp - Ora : Minut
Tip:
  Regular: Scena se activeaza odata la Timpul dat
  Data: Scena se activeaza la o data pe zi la Timpul dat

## Slide 5: BLE
Bluetooth Low Energy (BLE) este o tehnologie de comunicatie wireless destinata schimbului de date pe distante scurte, cu un consum foarte redus de energie
Prin BLE realizam o conexiune Server-Client pentru a primi credentialele WI-FI

## Slide 6: MQTT
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) este un protocol de mesagerie usor, conceput pentru a facilita comunicarea intre dispositive, optimizat pentru retele cu latime de banda redusa si conexiuni instabile
Realizeaza controlul si gestionarea LED-urilor, precum si initializarea OTA prin modelul „publish/ subscribe”

## Slide 7: Topici MQTT
z
Pentru gestionare intre diferite ESP32 de pe broker, fiecare topica incepe cu adresa MAC (medium access control address) a placutei
Subscribed:
/Event/Add
/Scene/Add
/Scene/Delete
/Trigger/Color
/Trigger/Scene
/Update
Publish:
/Scene/List
/Scene/Show

## Slide 8: NTP
NTP (Network Time Protocol) este un protocol de retea pentru sincronizarea ceasurilor între sistemele de calcul
Uilizat pentru a sincroniza timpul intern al microcontrolerului cu ora exacta, necesara pentru programarea si executarea evenimentelor

## Slide 9: Memoria Flash
Memorie nevolatila, folosita pentru a pastra datele stocate chiar și atunci cand dispozitivul nu este alimentat cu energie
Prin libraria Preferences.h, Scenele si ID-ul lor sunt scrise pe flash si citite pe vectorul global de Action cand trebuie sa fie activate

## Slide 10: Tasks
Task-urile sunt unitati de executie independente care permit procesorului sa ruleze mai multe sarcini in parallel.
In acest proiect avem doua tipuri de task-uri:
  Check Time Task – verifica odata la un minut evenimentele
  Action Mode Task – pentru executarea unei Scene

## Slide 11: OTA
OTA (Over-The-Air) Update este o metoda prin care firmware-ul unui dispozitiv poate fi actualizat de la distanta, fara a fi nevoie sa conectezi fizic dispozitivul la un computer
ESP32 utilizeaza un server HTTP (link oferit prin MQTT la topica Update) pentru a descarca si instala actualizarile de firmware
HTTClient.h trimite cererea si accepta raspunsul de la server
Update.h scrie noul firmware in memoria flash, suprascriind vechiul firmware

## Slide 12: Resurse utile
Ducumentatie ESP32: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/hw-reference/esp32s3/user-guide-devkitc-1.html
MAC address: https://lastminuteengineers.com/esp32-mac-address-tutorial/
Preferences.h: https://github.com/vshymanskyy/Preferences
PubSubClient.h: https://github.com/knolleary/pubsubclient
Adafruit_NeoPixel.h: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel/tree/master
BLE: https://randomnerdtutorials.com/esp32-ble-server-client/
NTP: https://randomnerdtutorials.com/esp32-date-time-ntp-client-server-arduino/

## Slide 13: Multumesc de timpul acordat
z